Артикул —Я47291

Органайзер для хранения "IN Smart", светло-серый, 15х30х20см, из синтетического войлока серого цвета.

Описание изделия

Корзинка с кожаной петлей, из синтетического войлока, прямоугольной формы. Крой состоит из 2 боковых деталей 15х20см, на одной из которых нашит ярлык с петлей, 2-х глухих боковых деталей 30х20см, образующих стенку высотой 20см, и 1 детали дна 15х30см. Упакованные изделия уложены в гофрокороб, в количестве согласно спецификации на упаковку.

Спецификация деталей изделия

| Наим. детали | Кол-во | Норма расхода | Вид материала | Цвет/принт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дно 15х30см | 1дет. | 0,2464м2 | Войлок синт. Каландр 450г/м2, светло-серый, ш.160см | Светло-серый | Раскрой АРК Приложение 1. |
| Глухая стенка 30х20см | 2дет. |  |  |  |  |
| Передняя стенка с проколами 15х20см | 1дет. |  |  |  |  |
| Задняя стенка 15х20см | 1дет. |  |  |  |  |
| Петля 1,5х9см | 1дет. | 0,000135м2 | Кожа Винтаж | Светло-коричневый | Рубка |

Спецификация фурнитуры

| Наименование | Харак-ки | Кол-во | Норма расхода | Цвет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нитки | 35ЛЛ | 1 | 0,0039 боб2500 | серый |  |
| Ярлык | Ярлык вшивной "InSmart", кожтекстиль, 25х57,3мм | 1 | 1шт | коричневый | Кож. Зам. |

Спецификация упаковки

| Наименование | Харак-ки | Кол-во | Норма расхода | Цвет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Термоэтикетка-стикер | полуглянец, большой, 58х40мм | 1 | 1шт | ч/б | Согласно артикулу |
| Гофрокороб с печатью | 0,290кг, 355х265х345 | 1на 8шт. | 0,0220шт | коричневый | С.К.8 |
| Биркодержатель | 25мм, нейлон, тонкий (fine), бесцветный (прозрачный) | 5 | 5шт | прозрачный |  |
| Планшет | Планшет для органайзера "In Smart", S | 1 | 1шт | коричневый | крафт картон |

Технологическая последовательность обработки

| № п/п | Наим-е операции | Тех.параметры выполнения | Вид работ | Разряд работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сборка | 1. Нашить ярлык на переднюю деталь по проколам, застрачивая под середину нижнего среза ярлыка петлю из кожи в плоском сложении. 2. Соединить детали основы в кольцо по вертикальным срезам. 3. Стачать припуском наружу детали основы и дна. | Прямострочка | 3 | Смотреть образец. Закрепки в начале и в конце строчек. |

Технологическая последовательность упаковки

| № п/п | Наим-е операции | Тех.параметры выполнения | Вид работ | Разряд работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подбор | 1.Почистить изделие. | Упаковщица | 2 |  |
| 2 | Упаковка | 1. Наклеить стикер на планшет. 2. Сложить изделие плоским сложением. 3. Стянуть стенки, скрепить планшет и стянутое изделие насквозь биркодержателем. 4. Сложить по 8 штук в среднюю коробку. | Упаковщица | 2 | С.К.8 Смотреть образец упаковки на планшет. |

Требования к качеству изделий

| Наименование требования | Описание требования |
| --- | --- |
| Соблюдение требований к качеству упаковки | Соблюдение ровного закрепления этикеток на изделиях. Контроль четкости текста и сканирования штрих-кодов на стикерах. Соблюдение количества изделий в коробках |
| Соблюдение требований к качеству строчек | Параметры швов и строчек согласно Рабочей инструкции швеи и требованиям технологической последовательности изготовления |
| Соблюдение требований к качеству сборки изделия | Соблюдение лицевой и изнаночной стороны на деталях. Соблюдение технологии сборки |

Приложение 1.

Автоматизированный раскрой Гербер

(на 20 к-тов с полотна, 1 к-т=1деталь с проколами+1деталь без проколов+2глухих стенки+1деталь дна)

Войлок синтетический светло-серый ш.160см